## Plita incorporabila pe gaz

Manual de utilizare

Modele: TR-4026 SQ BL GLASS

TR-4025 SQ BL GLASS

HB10FR IRON INOX

TR4021 Romb BL Glass

Conținut

Informația importanta

Descrierea plitei

Operarea

Întreținere și curățare

Rezolvarea problemelor

Instrucțiuni pentru instalarea

Date tehnice

Cerințele de siguranță importante

Instalare

Înainte de a utiliza aparatul nou vă rugăm să citiţi manualul de utilizare cu atenţie şi păstraţi-l într-un loc sigur pentru viitor.

Informații importante

Trebuie să citiți cu atenție aceste avertismente înainte de a instala sau de a folosi plita.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, el trebuie sa fie înlocuit de către producător, agentul său de persoane calificate pentru a evita un pericol.

Acest aparat nu trebuie sa fie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități reduse fizice, senzoriale sau mentale, sau lipsa de experiență și cunoștința, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Instalare

Înainte de instalare, asigurați-vă că sunt îndeplinite condițiile locale de distribuție (natura gazului și presiunea gazului) și ajustarea aparatului sunt compatibile.

Plita trebuie să fie instalata și conectata în conformitate cu reglementările de instalare în vigoare. O atenție deosebită se va acorda la cerințile relevante privind ventilația.

Acest aparat trebuie sa fie instalat și întreținut de către o persoană competentă

Acest aparat trebuie să fie instalat în conformitate cu reglementările în vigoare și folosit numai într-un spațiu bine ventilat.

Îndepărtați toate ambalajele înainte de a folosi plita.

Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică și gaze natural e în conformitate cu tipul declarat pe eticheta.

Nu încercați să modificați plita în nici un fel.

Siguranța copiilor

Această plită este conceputa pentru a fi utilizat de către adulți. Nu lăsați copiii să se joace în lângă plita.

Plita devine fierbinte atunci când este în uz.

Copiii trebui să fie ținute departe până când plita sa răceasca.

Copiii se pot rani atunci cand trage tigai sau vase de pe plita

În timpul utilizării

Această plită este destinat pentru gatirea casnica. Ea nu este construita pentru scopuri comerciale sau industriale.

În timpul utilizării unui aparat de gatit cu gaz va produce caldura si umiditate in camera in care a fost instalat. Asigurați-vă că există o alimentare cu aer, păstrati fantele de ventilație în stare bună sau instalati o hota cu un furtun de aerisire.

Când folosiți plita pentru o perioadă lungă, ventilație trebui să fie îmbunătățită, prin deschiderea unei ferestre sau creșterea vitezei a hotei.

Nu utilizați plita, dacă acesta este în contact cu apa. Nu folosiți plita cu mâinile ude.

Asigurați-vă că butonele de control sunt în poziția închis atunci când nu este în uz.

Când se utilizează alte aparate electrice, asigurați-vă cablul nu intră în contact cu suprafețele fierbinți ale aparatului de gătit.

Vase instabile sau deformate, nu trebui să fie utilizate pe plita pentru ca vase instabile poate provoca un accident de basculare sau scurgeri.

Nu lăsați niciodată nesupravegheat plita atunci când gătiți cu ulei și grăsimi.

Nu folosiți niciodată vase din plastic sau din folie de aluminiu pe plită.

Alimente perisabile, obiecte din plastic si aerosolii pot fi afectate de căldură și nu trebui să fie stocate de mai sus sau langa unitatea de plita.

Serviciu

Plita trebuie să fie reparata si deservita numai de un inginer de service autorizat și numai piese originale aprobate de schimb trebui să fie utilizate.

Informații de mediu

După instalare, vă rugăm să aruncați ambalajul cu respectarea siguranței și a mediului.

Atunci când aruncați un aparat vechi, faceti-o inutilizabila, taindu-cablu.

Simbolul  pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Produsul trebuie sa fie predat la punctul de colectare corespunzătore pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Prin asigurarea că acest produs este eliminat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative pentru mediului și sănătățea umana, care putea fi cauzate de manevrarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local de deșeuri menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Descrierea plitei

1. Panoului superior (din oțel inoxidabil, sticlă călită, emailat)

2. Arzător pentru Woc

3. Arzător Rapid

4. Semi-rapide Arzator

5. Arzător auxiliar

6. Butoane de control

Funcționare

Arzatoare de iluminat - Pur și simplu apăsați butonul ON, rotiti butonul intr-o directive inversa acelor ceasornic la maximum si arzatorul se va aprinde. Înainte de a elibera butonul, asigura o flacara este stabila, în cazul în care arzătorul nu se aprinde, puneti butonul în poziția OFF și încercați din nou.

În cazul unei pene de curent aparatul trebuie utilizat cu atenție.

Dispozitivul nu trebuie să funcționeze mai mult de 15s. Dacă, după 15 secunde arzătorul nu a aprins, opriți dispozitivul și deschideți ușa compartimentului și / sau așteptați cel puțin 1 min înainte de a încerca o aprindere a arzătorului.

În cazul în care flăcările arzătorului accidental a stins, opriți arzătorul și lăsați-l timp de cel puțin 1 minut.

Dacă nu puteți aprindeti flacăra nici după mai multe încercări, verificați "capac" și "coroana" (vedeti diagrama) se află în poziția corectă. Pentru a stinge flacăra, rotiți butonul pentru a simbolului .

1. Cap de arzator

2. Coroană de arzător

3. Placă de arzător

4. Electrod de aprindere

5. Termocuplu

Când faceti trecerea la sursa de alimentare, după instalare sau o pană de curent, este destul de normal generatorul de scântei care urmează să fie activat în mod automat.

Pentru a asigura eficiența maximă a arzătoarelor, utilizati oale și cratițe cu fundul plat cu mărimea arzătorului folosita (vedeti tabelul).

| Arzător | Diametru minimal | Diametru maximal |
| --- | --- | --- |
| Woc Mare (rapidă) Mediu (semi-rapide) Mic (auxiliar) | 240mm 180 mm 120 mm 80 mm | 260mm 260 mm 220 mm 160 mm |

Dacă vă utilizați-o cratiță, care este mai mică decât dimensiunea recomandată, flacăra va răspândi dincolo de partea de jos a vasului, cauzând supraîncălzirea.

Aveți grijă atunci când prăjiți alimente în ulei sau grăsime fierbinte, deoarece stropii fierbinți ar putea să se aprindă.

Atenție: Atunci cand lichidul începe să fiarbă, reduceți intensitatea flăcării astfel încât acesta va ține abia lichidul fierbe. În cazul în care butoanele de control devin dificil de a transforma, vă rugăm să contactați centrul de service local.

Întreținere și curățare

Înainte de orice întreținere sau de curățare, trebuie să vă deconectați plita de la alimentarea cu energie electrică.

Plita este cel mai bine curățată în timp ce acesta este încă cald, ca scurgeri pot fi îndepărtate mai ușor decât dacă este lăsat să se răcească.

Panoul de Hob

Stergeti partea de sus a plitei regular cu o cârpă moale, bine înmuiată în apă caldă si apoi adaugati un pic de detergent. Evitați utilizarea:1) detergent de uz casnic și înălbitori; 2) tampoane improprii pentru cratiti non-stick; 3) tampoane de vata de oțel; 4) scufunda pentru îndepărtarea petelor.

Suport Pan

Dacă vă spălați-le cu mâna, să fie atenți atunci când uscare, lasă uneori marginile aspre. Dacă este necesar, îndepărtați petele persistente, folosiți paste abrazive.

Arzătorii

Capacele arzătoarelor și coroane pot fi scoase pentru curatare. Spălați capacele arzătoarelor și coroane folosind apa calda si detergent, și înlăturați urmele cu o pastă de curățat delicată. O scufunda moala si umezita bine poate fi utilizata cu grija, în cazul în care mărcile sunt deosebit de dificil de a elimina.

După curățare ștergeti arzatorii cu o cârpă moale.

Electrod de aprindere

Aprindere electrica se obtine printr-o "electrod" ceramic și un electrod de metal. Păstrați aceste componente foarte curate, pentru a evita dificultățile de iluminat, și verificați ca orificiile arzatorului nu sunt obstrucționate.

Termocuplu

Termocuplu este foarte important pentru tăierea alimentarea gazei în caz de plecare flăcării în timpul de gătit. Le pastrati într-o stare foarte curata.

Rezolvarea problemelor

| Problemă • Nu există nici o scânteie atunci când aprindeti gazului | Acțiuni corecte • Verificați că plita este conectată la alimentare cu energie electrică • Verificați ca siguranța de rețea nu a suflat • Verificați capacul arzătorului și coroana au fost înlocuite în mod corect, de exemplu, după curățare. |
| --- | --- |
| •Inelul de gaz arde inegal | • Verificați jetul principal nu este blocat și coroana arzătorului este curata de particule de mâncare. • Verificați capacul arzătorului și coroana au fost înlocuite în mod corect, de exemplu, după curățare. |

Instrucțiuni pentru instalator

Dimensiuni globale

Lățime: 590mm Adâncime: 510 mm (Pentru modelele cu sticla)

Lățime: 590mm Adâncime: 500mm (Pentru alte modele)

Tăiați dimensiuni

Lățime: 553mm Adâncime: 473mm

Date tehnice

Configurarea arzatorului

|  | NG | LPG |
| --- | --- | --- |
|  | Dia. a injectorul (mm) | kW | Dia. a injectorul (mm) | kW |
| Categorie de gaz | I2H(20)/ I2E(20)/ I2E+ | I2Lw | I2Ls |  | I3B/P(30)/ I3+ | I3B/P(37) | I3B/P(50 | 3.3 (241g/h) |
| Arzător pentru Woc | 1.38 | 1.48 | 1.95 | 3.3 | 0.92 | 0.86 | 0.84 | 2.5 (182.5 g/h) |
| Arzător rapid | 1.18 | 1.2 | 1.47 | 2.5 | 0.80 | 0.72 | 0.70 | 2.5 (182.5 g/h) |
| Arzător medi-rapid | 0.92 | 1.0 | 1.23 | 1.5 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 1.5 (109.5 g/h) |
| Arzător auxiliar | 0.75 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 1.0 (73 g/h) |

Categorie de gaz

Notă: atunci când injectoare sunt schimbate, unul nou ar trebui să fie marcat de tehnician de gaz.

Clasa a aparatului: 3

Acest aparat este conformat cu E.E.C. Directivelor: 2006/95, 93/68, 2004/108 și 90/396.

Electric:

BS priza (230 V, 50 Hz, 3 cablu cu miez flexibil cu ștecher nedemontabil non echipat cu un cartuș de 3 Amperi siguranță.): GB, TR, CY, MT

VDE priza: FR, BE, NL, GR, ES, PT, AT, FI, SE, CZ, EE, HU, LV, LT, SK, SI, IS, NO, TR, BG, HR, RO, DE, LU , PL, CY, MT

Italia priza: IT

Priza elvețiană: CH

Priza Danemarca: DK

Cerințele de siguranță importante

Provizioane pentru ventilație

Plita nu trebuie să fie instalata într-o cameră cu un volum de mai puțin de 20m ³. În cazul în care este instalat într-o cameră de volum mai mic de 5m ³ o aerisire de zona efectivă de 110cm ² este necesara. În cazul în care este instalat într-o cameră de volum între 5m ³ și 10m³, o aerisire de zona efectivă de 50cm ² este necesara, în cazul volumului mai mari de 11m ³ nu este necesară aerisire. Cu toate acestea, în cazul în care camera are o ușă care se deschide direct spre exterior  aerisire nu este necesară, chiar dacă volumul este între 5m ³ și 11m ³ 3. Dacă există alte aparate de ardere de combustibil, în aceeași cameră, trebuie să consultati pentru a determina cerințele necesare de aerisire.

Locație

Plita poate fi amplasata într-o bucătărie, o cameră de bucătărie sau sala de sedinte, dar nu într-o baie, cameră de duș sau garaj.

Înainte de a face o gaura în blatul de lucru asigură că există o distanță minimă de 55 mm între marginea din spate a plitei și perete.

O distanță minimă de 100 mm trebuie să fie lăsata între marginile laterale ale plitei și orice dulap sau pereti.

O distanță minimă de 400 mm să fie lăsata între marginile laterale ale plitei si orce materiale combustibile.

În cazul în care este montat sub 400 mm, un spațiu de 50 mm trebuie să fie permisă de la marginile plitei.

O distanță minimă de 700 mm să fie lăsata între marginile laterale ale plitei si materiale combustibile instalate deasupra plitei.

Important: Utilizarea unei plite cu gaz produce căldură și usuce spatiu în care este instalat.

Asigurați-vă că bucătăria este bine aerisită: țineți de ventilație naturală sau instalați un dispozitiv de ventilație mecanică.

Utilizarea îndelungată a aparatului poate necesita aerisire suplimentară, de exemplu deschiderea unei ferestre, sau mai mult de ventilație eficient, de exemplu, creșterea nivelului de ventilație mecanică, dacă există.

Instalare

IMPORTANT: Plita trebuie să fie instalat de către o persoană competent. Va rogam, asigurăti-va faptul că, odată ce plita este instalata, plita trebuie sa fie ușor accesibil pentru inginer în caz de pană.

Cind plita este instalat prima dată

După ce plita a fost instalat, este important să se elimine orice material de protecție, care au fost puse pe la fabrică.

Orice instalație de gaz trebuie să fie efectuate de către o persoană competentă.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea, în cazul în care instrucțiunile de mai sus sau la oricare dintre celelalte instrucțiunile de siguranță încorporate în această carte a fost ignorate.

La capăt arborelui, care include GJ 1/2 "cu filet cot, ajustarea se stabilește în așa fel încât spălare este montat între componentele așa cum se arată în diagrama. Înșurubați piesele împreună, fără folosirea forței excesive.

Important: Când instalați plita de mai sus un built-in cuptor, cuptor ar trebui să fie plasat pe două benzi de lemn. Amintiți-vă să lăsați un spațiu de cel puțin 45 x 560 mm la spate intre cuptor si plita.

Când instalați pe un cuptor built-in fără ventilație forțată, asigură că există guri de admisie de aer și de evacuare pentru ventilare interioară a camerei în mod corespunzător.

Conexiunea gazului

Conectarea la alimentarea cu gaz trebuie să fie cu țeavă rigidă sau semi-rigide, de exemplu oțel sau cupru.De conectare trebuie să fie potrivită pentru conectarea la RC 1/2 (1/2 filet exterior BSP). Atunci când conexiunea finală a fost făcută, este esențial ca o încercare de scurgere amănunțită se efectuează pe plita. Asigurați-vă că conducta conexiunea principală nu exercită nici o presiune pe plita. Când un tub flexibil este folosit, păstrați-l în modul pe care aceasta nu poate contacta cu o parte mobilă a unității de locuit și să nu treacă prin nici un spațiu în cazul în care acesta va deveni detoriat.

Este important să se instaleze corect cotul, cu umăr de la capătul firului, montat pe conducta de conectare plitei.

Imposibilitatea de a asigura asamblarea corectă va duce la scurgeri de gaz.

A: Capat arbore cu 1/2 filet BSP

B: Șaibă

C: Conector de piuliță

D: conector pentru furtun Barb

A taii gaura

Dimensiunile a gaurii sunt prezentate în diagrama. (Dimensiunile sunt date în mm.)

Legăturile electrice

Toate lucrările electrice necesare pentru instalarea acestui plita ar trebui să fie efectuate de către un electrician calificat sau de o persoană competentă

Plita trebuie sa fie împământata

Această plită este destinat pentru conectarea la o sursă de alimentare CA.

Înainte de a porni, asigurați-vă că tensiunea de alimentare electrică este aceeași cu cea indicată pe eticheta ale plitei.

Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu suprafețe cu temperaturi mai mari de 50 grade.

Montarea ale plitei în blat

Se efectuează după cum urmează:

Pune garniturile furnizate împreună cu plita, pe marginile tăiate având grijă ca sigiliile să îndeplinească fără a se suprapune;

Așezați plita în decupat, având grijă ca acesta este centrat

Fix plita cu respectivele cleme de fixare și șuruburi, așa cum se arată în diagrama. Când șuruburile au fost strânse, garnitura în exces pot fi eliminate.

Marginea plitei formează o garnitură dublă care previne acumularea de lichide.

Verificați plita după instalare si inainte de a folosi

Atunci când plita a fost complet instalata, va fi necesar să se verifice poziția flacărăi minimă. Pentru a face acest lucru, urmariți pasule de mai jos,

--- Rotiți robinetul de gaz în poziția MAX și aprinde

--- Setați robinetul de gaz pentru poziția de flacără MIN apoi porniți butonul de control de la MIN la MAX de mai multe ori. Dacă flacăra este instabilă sau se stinge urmați procedura de mai jos:

--- Re-aprinde arzătorul și setați la MIN.

--- Scoateți butonul de control și de a folosi o șurubelniță subțire lamă pentru a porni șurubul de reglare până când flacăra este constantă și nu stinge, atunci când butonul este pornit de la MIN la MAX.

--- Repetați procedura de ajustare pentru toate arzatoarele.

Testarea preseunei:

--- Scoateți tava de sprijin din stânga și capacul arzătorului și coroana.

--- Fit tub manometric peste injectorului.

--- Porniți alimentarea cu gaz arzator si aprinde un alt arzător.

--- Opriți aprovizionarea arzătorului.

Convertatea de laNG la LPG sau de la LPG la NG

Important

Înlocuirea / convertarea a plitei de gaz trebuie să fie efectuate numai de către o persoană competentă.

Este important să rețineți că acest model este proiectat pentru utilizarea cu categoria speciala de gaz. Vă rugăm să verificați nota de la aparat. Dar poate fi convertite dintr-o categorie de gaz la altul.

Metodă

Asigurați-vă că robinetele de gaz sunt în poziția de .

Izolați plita de la alimentarea cu energie electrică

Scoateți toate suporturile tigaie, capace arzatoare, inele, coroane și butoane de control

Cu ajutorul unei chei 7mm injectoarele arzătorului pot fi apoi desurubati și înlocuiti cu injectoarele corespunzătoare.

Pentru a regla rata de gaz

Folosind o surubelnita subtire, strângeți complet șurubul de reglare, care este situat pe axul central al robinetul de gaz. După finalizarea dețineti pe partea de jos a plitei.